| Zamawiający: | Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37 - 433 Bojanów tel. +48 15 870 83 26 tel./fax +48 15 870 83 26 e-mail: ug@bojanow.pl adres: www.bojanow.pl |
| --- | --- |
| Nazwa i adres: | CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BOJANÓW W MIEJSCOWOŚCI STANY działki nr 3518/1, 3519/1, powiat: stalowowolski, województwo: podkarpackie |
| Kody CPV-WSZ: | 45000000-7 Roboty budowlane 45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 42923000-2 42923100-3 42923110-6 42923200-4 Maszyny ważące i wagi Maszyny ważące Wagi Wagi skalowe 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę ci oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45233140-2 Roboty drogowe 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315100 Instalacyjne roboty elek rotechniczne 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45400000-1 Roboty wykońc eniowe w za resie obiektów budowlanych 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 7721 00-6 Usługi wycinania drzew |
| Stalowa Wola, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI |

I.	CZĘŚĆ OPISOWA – A) OPIS OGÓLNY	6

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.1.	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH	6

1.1.1.	Główne cele realizacji inwestycji	8

1.1.2.	Zakres realizacji inwestycji	9

1.2.	PARAMETRY PRACY PSZOK-u	10

1.2.1.	Przyjęte parametry pracy PSZOK	10

1.3.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	12

1.3.1.	Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny	12

1.3.2.	Położenie i zagospodarowanie terenu	12

1.3.3.	Morfologia i hydrografia	14

1.3.4.	Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji	14

1.3.5.	Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki	14

1.4.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	17

1.5.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	18

1.5.1.	Ilość odpadów do zagospodarowania	18

1.5.2.	Opis procesów zagospodarowania i technologicznych w PSZOK-u	18

II.	CZĘŚĆ OPISOWA – B) OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO	19

1.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	19

1.1.	CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  i WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH	20

1.2.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH	20

1.3.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY	22

1.4.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI I  WYKOŃCZENIA	26

1.4.1.	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych...................................26

1.4.1.1.	Budynek socjalno - biurowy i z funkcją edukacyjną	26

1.4.1.1.1 Wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku socjalno - biurowym.........................................................28

1.4.1.1.2 Wymagania odnośnie prowadzenia instalacji wewnętrznej w budynku socjalno - biurowym..................29

1.4.1.1.3 Wymagania dla sprzętu elektronicznego...................................................................................................29

1.4.1.1.4 Wymagania odnosnie mebli w budynku socjalno - biurowym i sali edukacyjnej......................................34

1.4.1.2.	Wiata  nr 1	36

1.4.1.3.	Wiata nr 2 	36

1.4.1.4.	Wiata stalowa na ZSSE i na odpady niebezpieczne	37

1.4.1.5      Garaż......................................................................................................................................................37

1.4.1.6.	Planowane wyposażenie obiektów.	37

1.4.1.7.	Place manewrowe i drogi wewnętrzne	39

1.4.1.8.	Tereny zielone	39

1.4.1.9.	Ogrodzenie terenu	40

1.4.1.10.	Przepust drogowy	40

1.5.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO INSTALACJI	40

1.5.1.	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych	41

1.5.1.1.	Sieci i przyłącza wodociągowe	41

1.5.1.2.	Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej	41

1.5.1.3.	Sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne	41

1.5.1.4.	Instalacja wodociągowa i ppoż.	41

1.5.1.5.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	41

1.5.1.6.	Instalacja centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej	42

1.6.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	42

1.6.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót	42

1.6.2.    Zasady kontroli jakości robót.......................................................................................................................43

1.6.3      Odbiory robót.............................................................................................................................................43

1.6.3.1 	Odbiór końcowy robót...............................................................................................................................44

1.6.3.2    Ochrona i utrzymanie robót......................................................................................................................45

1.6.3.3 	Sprzęt..........................................................................................................................................................45

1.6.3.4	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót....................................................................................46

1.6.3.5	Ochrona własności publicznej i prywatnej.................................................................................................47

1.6.3.6 	Bezpieczeństwo i higiena pracy.................................................................................................................48

1.6.3.7	Stosowanie się do prawa i innych przepisów.............................................................................................49

1.6.3.8	Wymagania gwarancyjne...........................................................................................................................49

1.7.	 ZAKOŃCZENIE BUDOWY	49

1.8. 	ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI...................................................................................................50

1.9. 	PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY	50

1.10 	BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO..............................................................................................................50

1.11	TYCZENIE I SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY..................................................................................................50

1.12.	OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE I CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY.......................................................................51

1.13.     ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW........................................................................................51

1.14.	BIURO WYKONAWCY	52

1.15.	MATERIAŁY I URZĄDZENIA	52

1.16.	TABLICA INFORMACYJNA	54

1.17.	SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DOKUMENTACJA ROBÓT	54

III.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	55

1.	DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	55

2.	OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	55

3.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	55

4.	ZAŁĄCZNIKI	66

Spis tabel

Tab. Nr 1 Prognozowana masa zebranych odpadów komunalnychw PSZOK w Gminie Bojanów	18

Tab. Nr. 2 Przykładowe wYposażenie obiektów	37

Skróty i oznaczenia

Definicje ogólne

BAT- Najlepsze Dostępne Techniki;

BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia;

DUŚ - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

Inwestor, Zamawiający  - Gmina Bojanów;

Oferta - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na zaprojektowanie, wykonanie 
i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich usterek zgodnie z postanowieniami Umowy;

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy;

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Zamówieniu jako Podwykonawca lub każdą inną osobę wyznaczoną jako Podwykonawca dla części Robót oraz prawnych następców tych osób;

Przedmiot zamówienia, Zamówienie, Zadanie, Projekt, Inwestycja – inwestycje pn.„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany”;

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

Wykonawca - wyłoniony na podstawie przetargu; oznacza osobę fizyczną lub prawną, której Oferta została zatwierdzona przez Zamawiającego, a także następców uzyskujących prawo do tego tytułu;

WZ – Wymagania Zamawiającego;

ZSEiE - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obiekty

Nr. 1 - budynek socjalno-biurowy z częścią przeznaczoną na czasowe magazynowanie odpadów ZSEiE  i odpadów niebezpiecznych

Nr. 2 - wiata duża na pojemniki/kontenery na odpady

Nr. 3 – wiata mała na pojemniki/odpady na kontenery

Nr. 4 –  wiata otwarta (zadaszenie)

Nr. 5 -   plac manewrowy i droga dojazdowa

Nr. 6 – brama wjazdowa

Nr. 7 – przepust drogowy

CZĘŚĆ OPISOWA – A) OPIS OGÓLNY

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Bojanów w miejscowości Stany, na działkach o numerach ewidencyjnych nr  3518/1 , 3519/1( numery działek uległy zmianie zgodnie z decyzją o podziale Załacznik Nr 6), gmina wiejska Bojanów, powiat: stalowowolski, województwo: podkarpackie.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu.

Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie, z następujących elementów:

Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z zagospodarowaniem terenu przedmiotu zamówienia, tj.:

robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,

robót drogowych:

budowy parkingów ,

placów manewrowych, chodników i dróg wewnętrznych,

robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu:

sieci wodociągowych i p.poż., z włączeniem się do istniejących sieci wodociągowych (socjalnej 
i technologicznej), w granicach terenu inwestycji,

sieci kanalizacji deszczowej „czystej” (z powierzchni dachów),

sieci kanalizacji deszczowej z dróg i placów wraz z separatorem,

sieci kanalizacji sanitarnej, z włączeniem się do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej ,

sieci elektroenergetycznych, z włączeniem się do doprowadzonej na teren inwestycji, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,

robót budowlanych budowy posadowienia wszystkich obiektów inwestycji,

ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtką,

zieleni ochronnej i ozdobnej,

obiektów małej architektury.

Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, związanych z następującymi obiektami:

- Nr. 1 budynkiem socjalno – biurowym z częścią o funkcji edukacyjnej 1*,

- Nr. 2 wiata stalowa magazynowa przeznaczona na czasowe magazynowanie odpadów niebepiecznych i odpadów ZSEE (zamykana),

- Nr.3 wiata stalowa magazynowa mała (nr 1) przeznaczona na odpady,

- Nr.4 wiata stalowa magazynowa duża (nr 2) przeznaczona na odpady,

- Nr.5  segment wiaty,

- Nr 6 garaż konstrukcji stalowej dla pojazdów obsługi PSZOK – typu ciągnik,przyczepy, wózek akumulatowrowy,

- place manewrowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, przepust.

Zaprojektowania rozwiązań technologicznych oraz wykonania, dostawy i montażu urządzeń/wyposażenia, tj.:

odpowiedniej ilości kontenerów i regałów oraz pojemników do zbiórki odpadów,

monitoring całego obiektu.

Zaznacza się, iż Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania PSZOK- u niezbędne do jego użytkowania. W sytuacji gdy doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że Wymagania Zamawiającego, są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz 
z uzasadnieniem.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.

Wymaga się  by Wykonawca zadeklarował, że:

Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 
i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,

Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Jeżeli w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych wskazanym.

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Główne cele realizacji inwestycji

Podstawowym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie na obszarze gminy Bojanów wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, poprzez utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do wypełnienia przez Gminy ustawowego obowiązku związanego z budową Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i dostosowania gospodarki odpadami na obszarze wybranych gmin, do wymagań prawa polskiego, w szczególności do zapisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6 i 8 wspomnianej ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

  - tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

  - prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe cele związane z planowanym przedsięwzięciem to:

- ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych, poprzez zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie;

- zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (papier, plastik, metal, szkło),

- ograniczenie występowania „dzikich wysypisk” odpadów na terenie gmin uczestniczących w Projekcie;

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów ZSEE;

- promocja i popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów poprzez prowadzone działania informacyjno-edukacyjne oraz upowszechnianie praktyki wymiany rzeczy używanych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wpisuje się również w działania wspomagające prawidłowe postępowania z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wskazane zarówno w Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (sierpień 2012). Potwierdzeniem celowości i zgodności Projektu z planami gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego są otrzymane w tym zakresie rekomendacje Marszałka.

Zakres realizacji inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje, w szczególności:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekty technologiczne, projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze i warsztatowe i inne),

uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę,

wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich,

wybudowanie, obiektów i instalacji,

dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów,

dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji 
i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i p. poż.,

przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji,

uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wymogów niniejszego PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji,

zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania,

przekazywanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność PSZOK-u.

Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizację obiektów, pokazano w „Koncepcji planowanej budowy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany”  stanowiącej załącznik nr 1 do Części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

PARAMETRY PRACY PSZOK-u

Przyjęte parametry pracy PSZOK –u

Przewiduje się, że PSZOK będzie pracował pięć dni. Zakłada się, iż w rok po oddaniu PSZOK-u do użytkowania, tj. w 2015 r całkowita ilość zebranych odpadów będzie sie mieścić w przedziale  ok. 30 - 40 Mg.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mogli przekazywać odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady „problemowe”. W szczególności do punktu będą mogły być przekazywane odpady typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów – gruz, cegła, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów czy odpady opakowaniowe.

Wszystkie odpady przywożone do PSZOK będą od momentu ich przyjęcia nadzorowane przez specjalnie przeszkoloną obsługę, a następnie przekazywane profesjonalnym firmom zajmującym się przetwarzaniem tych odpadów. Przekazywanie odpadów do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, a następnie do instalacji ich przetwarzania zagwarantuje, że zostaną one zagospodarowane właściwie i bez szkody dla środowiska.

Odpady od osób fizycznych przyjmowane będą nieodpłatnie i czasowo gromadzone w wyznaczonych kontenerach, pojemnikach lub na regałach. Wszystkie pojemniki i wyznaczone miejsca przeznaczone do zbierania odpadów będą opisane w sposób umożliwiający identyfikację gromadzonych w nich odpadów. Okresowo zgromadzone odpady przekazywane będą do odzysku bądź do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym. Częstotliwość wywozu odpadów uzależniona będzie od ilości zbieranych odpadów.

Sposoby czasowego magazynowania zbieranych odpadów:

- należy zabezpieczyć i dostarczyć dla każdego rodzaju czasowo  magazynowanego  odpadu miejsce, odpowiednie rodzaje pojemników i kontenerów zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozdziale  Planowane wyposażenie obiektów,

- wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym wypełnieniu urządzeń przeznaczonych do składowania,

- regały powinny być odpowiednio wytrzymałe i stabilne oraz zabezpieczone przed ich przewróceniem się,

- szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami,

- sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników,

- wysokość składowania w ręcznym systemie prac magazynowych nie powinna być większa niż 1,5 m.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

- budynek socjalno-biurowy o całkowitej powierzchni zabudowy ok. 40 m2,

Budynek socjalno-biurowy przeznaczony dla pracownika obsługującego PSZOK. W budynku przewidziano  pomieszczenie biurowe wyposażone w podstawowy sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów oraz zaplecze socjalne dla pracownika w postaci szatni przepustowej, WC.

- - budynek funkcji edukacyjnej powierzchnia około 80 m2

Budynek na działanie edukacyjne ; należy przewidzieć salkę edukacyjną na około 25-30 osób wraz z wyposażeniem oraz WC.

- wiata stalowa magazynowa przeznaczona na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i ZSEE o powierzchni około 45 m2 ; posadzka szczelna, pomieszczenie zamkniete.

- −wiata stalowa magazynowa mała  Nr 1 o powierzchni użytkowej ok. 60 m2   na kontenery przeznaczone do zbierania odpadów,

- wiata stalowa duża Nr 2 o powierzchni użytkowej ok. 75 m2 na pojemniki typu IGLO przeznaczone do zbierania odpadów,

- garaż jako budynek o konstrukcji stalowej obudowany z blachy, zamykany o powierzchni ok. 80 m2

- droga wjazdowa oraz plac manewrowy o pow ok. 1230 m2 – nawierzchnia asfaltowa,

- ogrodzenie segmentowe, stalowe ażurowe obiektu z 2 bramami wjazdowymi,

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany będzie w Stanach, na działkach o numerach ewidencyjnych 3518/1 i 3519/1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów stanowi Załącznik Nr 2 do Części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze zmienionymi dokumentami.

Przedmiotowe działki są własnością Gminy Bojanów. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi Załącznik Nr 3 do Części informacyjnej niniejszego PFU.

Powierzchnia obu działek – 0,45 ha,  powierzchnia planowanego Punktu: ok. 0,33ha

Działka jest  zagospodarowana i ogrodzona. Znajdują się na niej 3 budynki.  Stan techniczny tych budynków jest zły,  zostaną wyburzone i  zdemontowane, a teren uprzątnięty  przez Inwestora  przed rozpoczęciem nowej inwestycji. Na działce sąsiedniej wyodrębnionej w wyniku podziału znajduje się na stacja paliw.

Wjazd na działkę istniejący od strony ulicy Łęgowej ( działka nr 3531/1 ), która jest  drogą  powiatową. Od strony południowej działki graniczą z drogą gminną  odciętą ciekiem wodnym.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na:

obszarach wybrzeży,

obszarach górskich lub kompleksów leśnych,

w strefie ochronnej ujęć wód,

na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 
i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000,

na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia,

na obszarach wodno-błotnych,

w terenie zalewowym.

Teren inwestycji, wg mapy przeglądowej osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych ziemi, nie jest obszarem zagrożonym występowaniem ruchów masowych ziemi oraz nie podlega ochronie akustycznej.

Położenie i zagospodarowanie terenu

Gmina Bojanów leży w północnej części województwa podkarpackiego, granicząc z gminami: Stalowa Wola, Dzikowiec, Grębów, Jeżowe, Majdan Królewski, Nisko. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 179,33 km², co stanowi 1% powierzchni całego województwa.

Bojanów to gmina wiejska znajdująca się w powiecie stalowowolskim. W skład gminy wchodzi 13 sołectw tj. Bojanów, Bojanów za Rzeką, Korabina, Laski, Cisów Las, Gwoździec, Stany, Maziarnia, Przyszów Kołodzieje, Przyszów Zapuście, Ruda, Burdze, Kozły-Załęże.

Pod względem geograficznym gmina Bojanów leży w środkowej części Kotliny Sandomierskiej na styku dwóch mezoregionów Równiny Tarnobrzeskiej (północna i centralna część gminy) i Płaskowyżu Kolbuszowskiego (południowa część gminy). Na obszarze tych jednostek wyróżnia się dwa zasadnicze elementy morfologiczne:

- szerokie dno doliny rzecznej Łęgu,

- powierzchnia plejstoceńskich teras akumulacyjnych.

Dno doliny Łęgu rozcina powierzchnię gminy na terasy, które zostały wycięte w osadach rzecznych wcześniej akumulowanych przez rzekę. W obrębie plejstoceńskich teras akumulacyjnych położonych poza doliną Łęgu występuje krajobraz równinny, urozmaicony niewielkimi wzniesieniami morenowymi i wydmowymi o wysokości względnej do 20 m, występującymi pojedynczo lub w zespołach oraz dolinami nieckowatymi.

Generalnie cały obszar gminy lekko wznosi się ku południowi, rzędne terenu wynoszą od 165 do 210 m n.p.m.

| Powiat stalowowolski na tle województwa podkarpackiego źródło: www.mapapolski.com.pl | Gmina Bojanów na tle powiatu stalowowolskiego źródło: www.mapapolski.com.pl |
| --- | --- |

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany będzie w miejscowości Stany, Gmina Bojanów , na działkach o numerach ewidencyjnych 3518/1 i 3519/1 z późniejszymi zmianami.

Morfologia i hydrografia

Wykonawca (o ile będą niezbędna dla prawidłowego zaprojektowania i wybudowania PSZOK) wykona na własny koszt badania morfologii i hydrografii.

Warunki geologiczne i hydrologiczne rejonu inwestycji

Wykonawca (o ile będą niezbędna dla prawidłowego zaprojektowania i wybudowania PSZOK) wykona na własny koszt badania geologiczne i hydrologiczne.

Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki

W gminie Bojanów podstawowymi działami gospodarki są leśnictwo i rolnictwo. Tereny gminy są bardzo słabo uprzemysłowione. Grunty leśne i lasy zajmują 57,7% powierzchni gminy. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy stanowi 31%. Rolnictwo w gminie to wyłącznie gospodarstwa indywidualne. Struktura obszarowa gospodarstw jest bardzo niekorzystna do prowadzenia wysokotowarowej produkcji, ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw.

Obszar gminy, choć niezróżnicowany pod względem konfiguracji terenu, charakteryzuje się znaczną zmiennością krajobrazu. Malowniczy widok tworzy dolina Łęgu z licznymi zakolami rzeki, otulona roślinnością łęgową, polami uprawnymi, łąkami i pastwiskami. Dość licznie występują tu starorzecza z interesującą roślinnością wodną i szuwarową.

Odmiennym krajobrazem odznacza się pozostała część gminy. Jest to obszar równinny, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, stanowiącymi ciekawy element morfologiczny. Tereny te pokryte są zwartymi, rozległymi kompleksami leśnymi. Wśród lasów położone są wsie i osady śródleśne, gdzie można spotkać przykłady dawnej drewnianej zabudowy mieszkalnej, kapliczki i charakterystyczne krzyże przydrożne.

Pod względem klimatycznym gmina położona jest w obrębie Krainy Klimatycznej Sandomierskiej. Jest to rejon o dużych wpływach klimatu kontynentalnego, który wyraża się w większych, rocznych amplitudach temperatury powietrza, wydłużonych okresach upalnego lata i dość długimi zimami.

Podstawowe wartości elementów klimatu na terenie gminy:

-	średnia temperatura w roku – 7,3 - 7,7 0C,

-	średnia roczna wilgotność względna powietrza – 66-68%,

-	ogólna roczna suma opadów - 600-650 mm.

Dominujący kierunek wiatrów to wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Specyficzny mikroklimat lokalny występuje w obrębie kompleksów leśnych. Są to obszary zacienione, otrzymujące minimalne ilości bezpośredniego promieniowania słonecznego. Posiadają niższe średnie dobowe temperatury, a amplitudy wahań temperatur, tak w przekroju dobowym jak i rocznym są wyrównane. Wilgotności względne powietrza są zawsze duże. Lasy odznaczają się dużym procentem cisz i wydłużonym okresem zalegania mgieł i pokrywy śnieżnej.

Pod względem geologicznym jest to obszar przynależny do północnej części Zapadliska Podkarpackiego. Obszar ten budują utwory trzeciorzędowe miocenu morskiego zalegające na starszym podłożu. Na takim podłożu zalegają młodsze utwory czwartorzędowe o zmiennej miąższości od jednego do kilkudziesięciu metrów. Wody podziemne występują w tych utworach głównie w rozległych terasach rzecznych i rynnach erozyjnych. Na terenie gminy występuje jeden zasadniczy poziom wodonośny.

Obszar gminy znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 126.

Teren gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Jest odwadniany przez rzekę Łęg -prawy dopływ Wisły oraz gęstą sieć mniejszych cieków i kanałów. Rzeka Łęg przez teren gminy płynie rozległą doliną z południa na północ. W okresach wysokich stanów wód, wody rzeki występują poza obręb koryta. Na niebezpieczeństwo zalania w warunkach katastrofalnych stanów wód (wody stuletnie) narażony jest obszar terasy zalewowej i nadzalewowej rzeki. W miejscowości Bojanów na rzece Łęg został wybudowany zbiornik retencyjny o powierzchni 2,7 ha wykorzystywany do celów rekreacyjnych.

Gmina zlokalizowana jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW200019219899 i nazwie „Łęg od Murynia do ujścia”. Jest to obszar należący do regionu wodnego Górnej Wisły. Status JCWP: silnie zmieniona część wód; ocena stanu: dobry.

W gminie Bojanów na obszarze o powierzchni 17 356,5 ha (ponad 95% powierzchni gminy) wyznaczony został w 2004 r. obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Sandomierska” o kodzie PLB180005 wchodzący w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Gmina Bojanów włączona została w skład Sieci z uwagi na położenie wewnątrz kompleksu leśnego Puszczy Sandomierskiej oraz obecność siedlisk wykorzystywanych przez dziko żyjące gatunki ptaków.

Obszar Puszczy Sandomierskiej o łącznej powierzchni 129 115,6 ha, położony jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach Wisły i Sanu w województwie podkarpackim na terenie powiatów rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego oraz niżańskiego. W przeszłości teren został częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i terenów rolniczych. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały w znacznej części swój naturalny charakter. Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze. Puszcza Sandomierska stanowi cenną ostoję wielu gatunków ptaków.

Dla obszaru Puszczy Sandomierskiej określono następujące zagrożenia:

•	osuszanie terenów podmokłych, regulacja rzek, nieuregulowana gospodarka ściekami,

•	nieuregulowana gospodarka odpadami,

•	gospodarka leśna, łowiectwo, kłusownictwo,

•	fragmentacja ekosystemów rozbudowaną siecią dróg i presja motoryzacji,

•	brak waloryzacji oraz wielkoobszarowych obszarów chronionych wyższej rangi,

•	chemizacja rolnictwa i nieprawidłowa gospodarka ziemią,

•	emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych Stalowej Woli, Mielca, Niska, Tarnobrzega i Rzeszowa.

Teren pod planowaną budowę, tak jak prawie cała gmina, położony jest na obszarze zaliczanym do Sieci Natura 2000 – Puszczy Sandomierskiej. Jednakże, na terenie wyznaczonym pod budowę, nie stwierdzono występowania żadnych miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt objętych ochroną. Nie występują też siedliska roślin chronionych. Również w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt objętych ochroną, jak również siedlisk lub stanowisk roślin chronionych.

Dane charakteryzujące planowane przedsięwzięcie:

- Powierzchnia całej działki nr  3518/1 i 3519/1				- 0,45  ha

- Powierzchnia drogi dojazdowej i placu manewrowego          		- ok. 1380 m2

- Długość ogrodzenia							- ok. 230 mb

- Powierzchnia budynku socjalno-biurowego 				- ok. 40 m2

- Powierzchnia budynku o funkcji edukacyjnej				- ok. 80 m2

- Powierzchnia zabudowy wiaty Nr 1		 			- ok. 60 m2

- Powierzchnia zabudowy wiaty Nr 2					- ok. 75 m2

- Powierzchnia wiaty na magazyn ZSEE i niebezpiecznych			- ok. 45 m2

- Garaż									- ok. 80 m2

- Przepust drogowy								- ok. 20 m

Zaopatrzenie w wodę			- wodociąg gminny,

Ogrzewanie				 - elektryczne,

Odprowadzanie ścieków bytowych	 - zbiorcza kanalizacja sanitarna.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Planowana   inwestycja   obejmuje   utworzenie   punktu   selektywnego   zbierania   odpadów komunalnych.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu utwardzonego placu wraz z drogą wjazdową oraz  budynku wraz z częścią magazynową i wiatami oraz posadowieniu (ulokowaniu)kontenerów/pojemników i regałów przeznaczonych do zbierania odpadów.

Konieczność utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Selektywne zbieranie ustanawiają gminy, przez co należy rozumieć zorganizowanie przez gminę takiego selektywnego zbierania lub stworzenie niezbędnych do tego warunków. Art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza,  że selektywne  zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej następujące frakcje odpadów:

•	papier,

•	metale,

•	tworzywa sztuczne,

•	szkło,

•	opakowania wielomateriałowe oraz

•	odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Selektywne   zbieranie   wyżej   wymienionych   frakcji   jest   m.in.   powiązane   z   koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 3b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Przewiduje się, że realizacja budowy PSZOK, odbywać się będzie, w ramach dofinansowania z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.1.2 Ochrona Ziemi- Rozwój selektywnej zbiórki.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ilość odpadów do zagospodarowania

Poniżej przedstawiono orientacyjną ilość i rodzaj odpadów jakie powinny trafić do PSZOK-u.

# Tab. Nr 1 Prognozowana masa zebranych odpadów komunalnychw PSZOK w Gminie Bojanów

| Masa poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych w PSZOK [Mg/rok] |
| --- |
| Rok Frakcja | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Opakowania z papieru i tektury | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| Szkło i opakowania ze szkła | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 |
| Odpady betonu, gruz | 20,81 | 20,96 | 21,10 | 21,25 | 21,40 | 21,55 | 21,70 | 21,85 | 22,00 | 22,15 |
| Zużyte opony | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| ZSEE | 2,60 | 2,61 | 2,63 | 2,65 | 2,67 | 2,69 | 2,71 | 2,72 | 2,74 | 2,76 |
| Odpady niebezpieczne | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| Odzież | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
| Odpady wielkogabarytowe | 4,79 | 4,82 | 4,86 | 4,89 | 4,92 | 4,96 | 4,99 | 5,03 | 5,06 | 5,10 |
| Metale | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Odpady zielone | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie najbliżej działającego punktu

Szacuje się, że łącznie do PSZOK w 2015 r. trafi 35,13 Mg w/w odpadów. Według prognozy GUS obszar objęty działalnością PSZOK, zamieszkuje 7 454 mieszkańców (wg GUS, na koniec 2011 roku).

Opis procesów zagospodarowania i technologicznych w PSZOK-u

Odpad dostarczony przez mieszkańca gminy będzie w pierwszej kolejnosci identyfikowany przez wyszkolonego pracownika i sprawdzony czy można go przyjąć zgodnie z obowiązującym w PSZOK-u regulaminem. Po skontrolowaniu następuje jego  zważenie oraz na żądanie osoby dostarczającej wydanie karty przekazania odpadu i wprowadzenia go do ewidencji. Nastepnie odpad zgodnie z obowiązującą instrukcją zostanie umieszczony w wyznaczonym miejscu.

Okresowo zgromadzone odpady będą odbierane przez wyspecjalizowanych odbiorców zewnętrznych.

Uwaga:

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, oszczędność energetyczna, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.

CZĘŚĆ OPISOWA – B) OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

1. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Wymagań Zamawiającego obejmuje:

cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, jakościowych i środowiskowych,

warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

warunki wykonania i dostawy technologii PSZOK-u.

Wymaganiem Zamawiającego jest:

zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz 
i decyzji ,

opracowanie projektów wykonawczych i realizacja (budowa wszelkich obiektów, budowli 
i instalacji niezbędnych dla prawidłowego, funkcjonalnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów, dostawa niezbędnych urządzeń i wyposażenia) inwestycji,

wyposażenie obiektów we wszelkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne do prawidłowej pracy, w tym sprzęt ochrony osobistej, wyposażenie wynikające z przepisów prawa, w szczególności, z przepisów BHP i ppoż.,

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają być nowe, spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one określone parametry. Dostarczone wyposażenie będzie posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do użytkowania: certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   z   kryteriami technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,    aprobat   technicznych   oraz właściwych przepisów lub certyfikat zgodności; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku   wyrobów,   dla   których   nie   ustanowiono   Polskiej   Normy,   jeżeli   nie   są   objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji przy pomocy branżowych Inspektorów Nadzoru.

1.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 
i WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Zamawiający wymaga, aby:

projektowane elementy konstrukcyjne obiektów, miały zapewnioną trwałość, nie mniejszą niż 50 lat,

sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materiałów, miały zapewnioną trwałość w okresie nie krótszym niż 30 lat,

osprzęt i przybory instalacyjne miały zapewnioną trwałość w okresie co najmniej 15 lat.

Ponadto Zamawiający przewiduje dla planowanej inwestycji:

- zapewnienie opomiarowania mediów (energia elektryczna, woda) poprzez montaż liczników,

obiekt Nr 1 i 1* ma posiadać:

doprowadzoną instalację elektryczną do gniazd wtykowych wraz z osprzętem oraz ogólne oświetlenie pomieszczeń, poprzez wymaganą przepisami ilość opraw oświetleniowych.

dostęp do sieci internetowej i/lub telefonicznej wraz z okablowaniem wewnątrzobiektowym.

doprowadzenie instalacji wod-kan.

wewnętrzną instalację wod-kan.

  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności:

            - Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzenie aktualnych map do celów projektowych, szczegółowe badania,  opinie geotechniczne do celów projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekty prac geologicznych (jeżeli będą wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne (jeżeli będą wymagane) itp.

Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż ( architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne: wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacja, ppoż., elektryczna i teletechniczna i inne niezbędne), spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów i instalacji i urządzeń PSZOK-u.

Opracowania instrukcji ppoż.

Uzyskanie decyzji zezwalajacej na zbieranie odpadów w PSZOK.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie

Projekt budowlany w szczególności ma zawierać:

            - Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych wysokościowych i odległości.

Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także materiałowe.

W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów.

Inne dokumenty, opracowania jakie okażą się niezbędne w wyniku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących  normach. Projekt należy wykonać w min. 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony 
w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Podstawę, do wykorzystania projektów do celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie papierowym.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu - Instrukcję eksploatacji obiektów, która ma zawierać:

charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,

zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych,

pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót,

wykaz  dostarczonych  maszyn,  sprzętu  i  urządzeń  wraz  z  nazwą  producenta, właściwym modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym,

harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia,

opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,

certyfikaty prób dla elementów ich wymagających,

plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż.,

założenie i wypełnienie książek obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz dokumentacje powykonawczą i przekaże Zamawiającemu w celu uzyskania ww. pozwolenia.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne 
i komunikacyjne, mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spełniających wymagany efekt ekologiczny, doboru urządzeń, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji.

  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiajacemu, do zatwierdzenia projekt budowlany, projekty wykonawcze poszczególnych obiektów i branż oraz ponadto 
nw. projekty, uzupełniające dokumentację projektową  w zakresie niezbędnym do realizacji robót:

projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i docelowy na terenie PSZOK-u,

projekt odwodnienia wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych 
i międzyobiektowych, jeżeli zajdzie taka konieczność,

projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych 
i międzyobiektowych,

projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych obiektów oraz sieci zewnętrznych i międzyobiektowych,

projekt organizacji i technologii wykonania robót – jeżeli zajdzie taka konieczność,

inne niewymienione projekty.

Projekty te mają być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wykonawca, jest zobowiązany, do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych oraz fragmentów sieci, stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektów, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej oraz zabezpieczenia roślinności nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części,

tablicę informacyjną budowy,

tymczasowe drogi manewrowe i montażowe ,

tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z wykopu 
i kruszyw mineralnych,

tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren budowy (wymagania standardowe),

tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty prefabrykowane systemowe, nie wymagające fundamentowania),

montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy (wymagane urządzenia techniczne sprawne).

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 01.06.2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ulic, w których zgodnie z projektem technologii i organizacji robót zamierza prowadzić roboty budowlane.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23.09.2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2003, Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003, Nr 220, poz. 881).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne badania 
i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, cieplne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym.

Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) należy:

przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe,

przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyjęto odwodnienie wgłębne.

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną strukturą.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co najmniej 0,15 m 
i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami do uzyskania min. Is = 0,97. Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów.

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 
i obiektów budowlanych należy wykonać między innymi:

wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i  złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli,

wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i  złożenie urobku na odkładzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli,

wykop liniowy w gruntach suchych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli,

wykop obiektowy w gruntach suchych na odkład - odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli,

podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie - dostawa pospółki lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu,

zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i  instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji,

wywóz lub przywóz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych tymczasowych i stałych,

formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni, formowanie i  dogęszczenie podłoża gruntowego, wbudowanie gruntu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, kształtowanie powierzchni nasypu.

Roboty opisane w powyżej, wymagają odbiorów ze  strony Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy.

Proces odbioru obejmować będzie w szczególności:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych,

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

sprawdzenie wykonania robót ziemnych i inżynieryjnych pod względem wymaganych parametrów technicznych.

  - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI I  WYKOŃCZENIA

W zakresie prac projektowych towarzyszących, Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu, do zatwierdzenia, nw. projekty wykonawcze, uzupełniające projekt budowlany, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych:

projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót,

projekt deskowań i rusztowań,

projekt organizacji i technologii robót montażowych,

projekty i receptury mieszanek betonowych,

projekty warsztatowe elementów konstrukcji budowli,

projekty posadowień obiektów technologicznych,

inne projekty.

    - Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych

      - Budynek socjalno – biurowy i z funkcją edukacyjną

Budynek socjalno biurowy orienatacyjne ogólne dane budynku:

- wymiary budynku: około 7,30 m x 14,30 m

- wysokość : ok. 5 m

- zaplecze socjalno-biurowe: powierzchnia ok.  40 m2

- powierzchnia do funkcji edukacyjnej: ok. 80m2

Forma architektoniczna obiektu  nie powinna kolidować z forma zabudowy sąsiednich działek. Bryły proste.

Przewidywana jest w budynku praca 1 osoby mężczyzny/kobiety. Dla pracownika przewidywana jest szatnia przepustowa, pomieszczenie socjalne, biuro do prowadzenia ewidencji odpadów. We wnęce należy umieścić przenośną myjkę do oczu.

- Fundamenty

Ławy fundamentowe – betonowe.

Ściany fundamentowe- betonowe lub murowane z bloczków betonowych.

Stopy fundamentowe – betonowe.

- Ściany : zewnętrzne budynku  z bloczków z betonu komórkowego odm. 700

W ścianach szczytowej  i tylniej części magazynowej  pozostawione pasma otworów wentylacyjnych  okolone słupami i belkami żelbetowymi. Pasma wentylacyjne pod okapem i nad posadzką wysokości po 50 cm – zabezpieczone siatką ocynkowaną.

Ściana frontowa części magazynowej – zamknięta siatką ocynkowaną w oramowaniu stalowym.

Bramy  w osi segmentów magazynowych 200x250 cm z siatki ocynkowanej.

Ściany wewnętrzne budynku  socjalno -biurowego  - z bloczków z betonu komórkowego odm. 700 oraz z cegły ceramicznej pełnej  gr. 12 cm , Ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6 cm  wzmocnione bednarką.

- Słupy i  rdzenie części magazynowej – żelbetowe.

- Strop nad częścią socjalną  gęstożebrowy .

- Dach

Dach wspólny dla budynku i magazynu dwuspadowy . Konstrukcja dachu drewniana .

Drewno sosnowe zabezpieczone do NRO Fobosem M4. Pokrycie z blachy dachówkopodobnej.

- Nadproża

Nadproża okienne i drzwiowe  prefabrykowane  typu L19 i  typu Kleina .

- Słupy , belki , rdzenie  konstrukcjne  magazynu -  żelbetowe.

- Wieńce żelbetowe.

- Posadzki :

w części socjalnej: - płytki gresowe antypoślizgowe,

w części magazynowej -  posadzka szczelna betonowa z izolacją , uformowana kopertowo  ze spadkiem do kratek ściekowych.

Opaska :

Opaski  budynku  betonowe , na podsypce piaskowej.

- Stolarka okienna, przeszklenia

Futryny z profili aluminiowych lub innych do uzgodnienia z Inwestorem.

- Tynki i okładziny wewnętrzne:   cem. – wap. kt. III

W WC  , umywalni  i  w punkcie mycia oczu płytki glazurowane do wys. 220

W szatni  za umywalką  fartuch z płytek glazurowanych do wys. 2 m.

W szatni i korytarzach lamperie  olejne do wys. 160 cm

- Roboty malarskie :  Sufity i ściany  powyżej lamperii  - farba emulsyjna.

- Izolacje termiczne:

- ściany zewnętrzne: ocieplone  styropianem  + tynk cienkowarstwowy –metoda lekka mokra .

- ściany fundamentowe : ocieplone styropianem ekstradowanym IZOHANEM .

Wyprawa-  tynk mozaikowy .

- strop części biurowej : wełna mineralna wykładana na folii .

- Rynny, rury spustowe , obróbki blacharskie- z blachy powlekanej  gr. 0,6 mm.

- Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacyjne dwupłaszczowe  z blachy ocynk ocieplone wełną mineralną.

- Kolorystyka elewacji

Według uzgodnień z Zamawiajacym.

        - Wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku socjalno-biuowym

Zamawiający wymaga następującego (minimalnego) wyposażenia budynku socjalno – biurowego:

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem

- ubranie ochronne, okulary ochronne, rękawice chemoodporne, maski

- apteczka

- butelka z płynem fizjologicznym do płukania oczu (1000 ml)

- umeblowanie: biurko z krzesłem, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, stolik z krzesłem.

- kosz na śmieci o pojemności min. 25 l, wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej lub uchylnej pokrywy - min. 1 szt.

- szafka jednodrzwiowa (wysokość min. 1700 mm, szerokość min. 315 mm, głębokość min. 490 mm) na odzież własną, tzw. szafki BHP lub równoważne w ilości 2 szt / 1 pracownika.

Umywalnie wyposażone w natrysk i toaletę:

- toalety zamykana, wyposażona w: muszle WC kompaktowe ceramiczne, system spłukujący wodooszczędny, w zestawie z deską; uchwyt na papier toaletowy oraz pojemnik ze szczotką do mycia muszli ustępowej,

- umywalka z półpostumentem lub postumentem, ceramiczne; min. wymiary 50x40x20 cm (długość x szerokość x głębokość), przy umywalkach wiszące dozowniki na mydło w pianie 
o pojemności minimum 700 ml, dozowniki płynu dezynfekującego oraz pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe (pojemność min. 250 szt.).

Armatura łazienkowa o wykończeniu chromoniklowym z głowicą ceramiczną, przeznaczona do obiektów publicznych z czasowymi wyłącznikami dla punktów najbardziej obciążonych. Nie dopuszcza się wykonania armatury z tworzyw sztucznych.

Wymaga się, aby wszystkie elementy zabudowane posiadały dostęp do przeprowadzenia ewentualnych prac remontowych.

Kolorystyka wykończeń, mebli oraz sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu.

        - Wymagania odnośnie prowadzenia instalacji wewnętrznych w budynku administracyjno-socjalnym:

instalacje wewnętrzne, w tym piony, należy prowadzić przy ścianach, obudowane płytami g/k, wodoodpornymi (lub zastosować rozwiązanie równoważne),

otwory montażowe należy wypełnić masami uszczelniającymi,

rury c.o. izolowane otuliną np. z PE, w obudowanych szachtach,

nie dopuszcza się izolowania za pomocą wełny mineralnej.

        - Wymagania dla sprzetu elektronicznego

Telefon systemowy - 1 szt.

z funkcją prezentacji numeru wybieranego i przychodzącego,

podświetlany wyświetlacz.

Monitor - 1 szt.

typ ekranu - ekran ciekłokrystaliczny, matryca TFT TN min 23”,

kontrast - min. 1 000:1,

format matrycy - 16:10 lub 16:9,

format ekranu - panoramiczny,

technologia podświetlania - LED,

zalecana rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli,

częstość odświeżania - min.60 Hz,

jasność min. 300 cd/m2,

kąty widzenia (pion/poziom) min. 170/160 stopni,

czas reakcji matrycy - max. 8 ms,

liczba wyświetlanych kolorów - min.16,7 mln,

złącza i porty - min.: 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15), 1 x DVI - 24 pin digital DVI, 
min. 2 x Hi-Speed USB - min. 4 pin USB Type A,

wbudowane głośniki - stereo, 2 szt., min. 1 W każdy,

regulacja cyfrowa OSD,

wbudowany zasilacz,

wyposażenie -kabel D-Sub, kabel DVI, kabel audio, kabel USB

podstawa - z regulowaną wysokością i kątem pochylenia matrycy,

gwarancja - min. 24 miesiące.

Komputer stacjonarny - klasa średnia, pozwalający na bezproblemową obsługę standardowego oprogramowania biurowego - 1 szt.

pamięć operacyjna - pojemność min. 4096 MB, max. Obsługiwana pojemność min. 16 GB,

karta dźwiękowa - wbudowana,

pamięć masowa - dysk twardy o pojemności min. 500 GB,

zgodność z systemami operacyjnymi - zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7,

klawiatura - w układzie QWERTY + kl. numeryczna, z ergonomiczną, miękką podkładką pod nadgarstki, długość przewodu min. 1,5 m,

mysz - typ optyczna lub laserowa USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, bezprzewodowa, rozdzielczość min. 600 DPI + podkładka z ergonomiczną podpórką pod nadgarstek,

wymagania dodatkowe:

nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 3 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, min. 2 x DVI-I,

złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem,

gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy,

czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przednim panelu obudowy,

karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45),

nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-r, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW 
i płyty dwuwarstwowe,

zasilacz UPS z funkcją automatycznego i poprawnego zamykania systemu operacyjnego,

zainstalowane i aktywowane oprogramowanie:

system operacyjny wersja min. Microsoft Windows 7 Professional PL 32/64 bit lub nowsze lub rozwiązanie równoważne poprawnie współpracujące z systemem domenowym MS Windows (Windows Server 2008),

oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL,

oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD,

dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego 
w komputerze,

dodatkowe peryferia: listwa zasilająca z kablem min. 2,5 m co najmniej z 5 gniazdami zasilającymi,

zainstalowany pakiet biurowy ma spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

program ma posiadać interfejs w języku polskim,

oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych 
w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

ma posiadać kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący do zapisu danych w formie elektronicznej),

ma umożliwiać wykorzystanie schematów XML,

oprogramowanie ma umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców,

w skład oprogramowania mają wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy),

do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,

pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych ma zawierać:

edytor tekstów,

arkusz kalkulacyjny,

narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR,

edytor tekstów ma umożliwiać:

edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

wstawianie oraz formatowanie tabel,

wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

automatyczne tworzenie spisów treści,

formatowanie nagłówków i stopek stron,

sprawdzanie pisowni w języku polskim,

śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,

nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

określenie układu strony (pionowa/pozioma),

wydruk dokumentów,

wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących 
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów 
i atrybutów dokumentu, włącznie z obsługą makr i skryptów utworzonych w tych dokumentach,

zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

arkusz kalkulacyjny ma umożliwiać:

tworzenie raportów tabelarycznych,

tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową 
i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

wyszukiwanie i zamianę danych,

wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, 
z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,

zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) ma umożliwiać:

pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych 
i bezpiecznych nadawców,

tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną,

automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych katalogów  bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia,

zarządzanie kalendarzem,

udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,

przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

zarządzanie listą zadań,

zlecanie zadań innym użytkownikom,

zarządzanie listą kontaktów,

udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

gwarancja - min. 24 miesiące.

Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt.

prędkość druku - min. 20 str./min,

łączność - Ethernet 100 BASE-T, USB,

druk - monochromatyczny, Duplex,

papier min. A6-A4,

rozdzielczość min. 600 dpi,

gwarancja - min. 24 miesiące.

Niszczarka - 1 szt.

Ilość arkuszy A4 [70g ]- ok. 28-30,

Ilość arkuszy A4 [80g ]: ok. 22-24,

długość wejścia (szczeliny) min. 255 mm,

rodzaj cięcia: paski,

szerokość ścinka/paska max. 6,0 mm,

z możliwością cięcia zszywek i spinaczy,

z możliwością cięcia kart plastikowych,

z możliwością cięcia (kruszenia) płyt CD i DVD,

wielkość kosza min. 25 l,

moc min. 670 W,

napięcie 230 V,

gwarancja - min. 24 miesiące.

        - Wymagania dotyczące mebli w budynku socjalno - biurowym  i sali edukacyjnej

Biurko - z wyprofilowanym blatem umożliwiającym swobodne podparcie ramion (tzw. podwójna fala lub równoważne), zapewniający komfort i ergonomię pracy, blat wykonany z płyty meblowej, standardowej o grubości min. 25 mm, biurko wyposażone w dolny panel maskujący, który zasłania nogi użytkownika zwiększając estetykę stanowiska pracy (nie dopuszcza się umieszczenia panelu w osi blatu). Nogi biurka i blenda (panel maskujący) - płytowe, pełne. Grubość płyty min. 18 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min. 2 mm w kolorze płyty zlicowanym 
z blatem. Blat z 2 przelotkami na kable po obu stronach blatu (w rogach). Biurka (nogi) ze stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Pod blatem zamontowana ruchoma półka na klawiaturę (na metalowych szynach)./ 2 sztuki

Wymiary blatu: min. 650x1600 mm. Wysokość stołu standardowa, ale nie mniejsza niż 730 mm (liczona od podłogi do powierzchni blatu). Biurko ma być wyposażone w podwieszaną półkę na jednostkę centralną (stacjonarny komputer), przymocowaną do nogi i blatu biurka przy pomocy śrub.

Krzesło obrotowe - siedzisko o szerokości min. 500 mm i głębokości min. 440 mm., ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie o wys. min. 700 mm. Oparcie i siedzisko tapicerowane (materiałowe lub ze skóry ekologicznej) z obydwu stron. Dopuszcza się oparcie z siatki (również dwustronne). Możliwość blokady pozycji siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Płynnie regulowana wysokość krzesła. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi lub plastikowymi nakładkami. Podstawa polerowana aluminiowa. Kółka typowe. /2 sztuki

Kontener z szufladami - kontener mobilny na kółkach, z centralnym zamkiem umożliwiającym zamknięcie wszystkich szuflad jednocześnie. Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty meblowej 
o grubości min. 18 mm, blat kontenera z płyty meblowej o grubości min. 25 mm. Szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Szuflady wyposażone w trwałe, metalowe uchwyty. Wymiary kontenera: wys. min. 560 mm (maks. wys. z kółkami 650 mm), szer. min. 430 mm, głęb. min. 540 mm.

Szafy ubraniowe - szafa ubraniowa typowa o szerokości min. 600 mm i wysokości min. 1800 mm, głębokość min. 390 mm. Z wysuwanym wieszakiem na ubrania (lub drążkiem na wieszaki ubraniowe) 
i półką (w górnej części szafy). Drzwi prawe lub lewe (w zależności od usytuowania szafy w danym biurze, dopuszcza się również zastosowanie szafy narożnej, w celu optymalizacji miejsca w biurze), 
z zamkiem na kluczyk oraz trwałe metalowe uchwyty. Konstrukcja, półki i fronty z płyty meblowej 
o grubości min. 18 mm. Górny wieniec o grubości min. 25 mm zapewnia dodatkową stabilność. Ściana tylna z płyty HDF (High Density Fibreboard) lub równoważnej o grubości min. 3 mm). Widoczne i tylne krawędzie szafy zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min. 2 mm w kolorze korpusu. Szafa na stopkach zapobiegających zarysowaniom podłogi z funkcją regulacji stopek w zakresie min. 15 mm. Szafa powinna być wyposażona  w dodatkową śrubę meblową, umożliwiającą skręcenie dwóch mebli.

Szafa na dokumenty - szafa typowa o szerokości min. 800 mm i wysokości min. 1 800 mm (mieszcząca min. pięć rzędów segregatorów). Konstrukcja, półki i fronty z płyty meblowej o grubości min. 18 mm. Górny wieniec o grubości min. 25 mm zapewnia dodatkową stabilność. Ściana tylna z płyty HDF (High Density Fibreboard) lub równoważnej o grubości min. 3 mm). Widoczne i tylne krawędzie regału zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min. 2 mm w kolorze korpusu. Szafa ze stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Funkcja regulacji stopek w zakresie min. 15 mm. Wyposażona w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. Szafa kompletna z półkami 
i drzwiczkami. Drzwi podwójne, pełne.  Drzwi na zamek na kluczyk oraz trwałe metalowe uchwyty.

Zawiasy w meblach standardowe, np. typu puszka min. 35 mm.

- 	Krzesła do sali edukacyjnej - miejsca siedzące dla min. 25 osób.  Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie (kolor tapicerki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie projektu), wykonane ze skóry ekologicznej lub materiałowe. Metalowa rama w kolorze ciemnoszarym (alu), błyszczącym (chrome) lub czarnym (dopuszcza się rozwiązania równoważne). Nogi zakończone stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Możliwość składowania krzeseł w stosie do 10 sztuk. Szerokość siedziska min. 475 mm, głębokość siedziska min. 415 mm, siedzisko na wysokości min. 465 mm od podłogi.

Dodatkowo takie same krzesła należy przewidzieć w pokoju kierownika (2 szt.), w sekretariacie (3 szt.), a także w każdym z pomieszczeń biurowych (po 1 szt.) oraz w salce konferencyjnej małej (12 szt.).

− Stoły konferencyjne - w ilości niezbędnej, blat wykonany z płyty meblowej o grubości min. 25 mm, krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem o grubości min. 2 mm w kolorze płyty zlicowanym

z blatem. Wymiary blatu ok. 800x1400 mm. Wysokość stołu standardowa, ale nie mniejsza niż 730 mm (liczona od podłogi do powierzchni blatu). Rama stołu wykonana z kwadratowych profili metalowych, nogi z również profili kwadratowych lub okrągłe, w kolorze ciemnoszarym (alu), błyszczącym (chrome) lub czarnym (dopuszcza się rozwiązania równoważne). Wymagane jest, aby kolor nóg stołów i krzeseł był zunifikowany. Nogi zakończone stopkami zapobiegającymi zarysowaniom podłogi. Funkcja regulacji stopek w zakresie min. +20 mm. Kolor blatu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie projektu.

- Szafy / gabloty przeszklone w ilości 3 sztuk: gablota ze szklanym korpusem o wymaiarach standardowych; gablota na postumencie o wymiarach standardowych; gablota z korpusem na postumencie. Wykonawca uzgodni rodzaj gabloty i kolorystykę z Zamawiającym.

- Wieszaki stojące lub naścienne dla min. 25 osób rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca uzgodni kolorystykę mebli biurowych z Zamawiającym na etapie projektu.

      - Wiata Nr 1

Budynek    projektowanej   wiaty   należy   wkomponować   w   otoczenie   w   sposób   harmonijny.   Rozwiązania   architektoniczne   muszą   być zaakceptowane przez Zamawiającego na wstępnym etapie projektowania.

Otwarta wiata na odpady dla kontenerów KP-10, KP-15 powierzchnia zabudo wy  ok. 60 m2

Wysokość czynna wiaty- 350 cm, głębokość - 400 cm , szerokość jednego boksu- ok. 540 cm.

Konstrukcja stalowa ramowa , płatwie ciągłe . Dach dwuspadowy, pokrycie z blachy dachówkopodobnej . Obudowa ścian bocznych i tylnej z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.  75 mm w układzie  pionowym.

Fundamenty - betonowe, posadzka: betonowa.

      - Wiata Nr 2

Budynek   projektowanej   wiaty   należy   wkomponować   w   otoczenie   w   sposób   harmonijny.   Rozwiązania   architektoniczne   muszą   być zaakceptowane przez Zamawiającego na wstępnym etapie projektowania.

Wiata o powierzchni ok. 75 m2.

Wysokość czynna wiaty- 450 cm, głębokość netto- 550 cm , szerokość jednego boksu- ok. 630 cm.

Konstrukcja stalowa ramowa, płatwie ciągłe. Dach dwuspadowy, pokrycie z blachy dachówkopodobnej . Obudowa ścian bocznych i tylnej z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.  75 mm w układzie  pionowym.

Fundamenty - betonowe, posadzka: betonowa

Zadaszenie  otwarte- połączone w sposób ciągły z pozostałymi budynkami.

Konstrukcja stalowa , fundamenty - betonowe , posadzka: betonowa

      - Wiata stalowa magazynowa na ZSEE i na odpady niebezpieczne

Wiata stalowa magazynowa - zamykana,   przeznaczona dla odpadów niebezpiecznych i ZSSE ze szczelną posadzką z wpustami i odprowadzeniem ewentualnych wycieków do bezodpływowej studzienki. Magazyn wyposażony w regały z wannami wychwytowymi i specjalistyczne pojemniki. Powierzchnia ok. 45m2. Zamykana.

      - Garaż

Budynek konstrukcji stalowej obudowany z blachy, zamykany powierzchnia około 80 m2.

      - Planowane wyposażenie obiektów

Tab. Nr. 2 Przykładowe wposażene obiektów

| Obi ekt | Wyposażenie n ezbędne | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek socjalno-biurowy | sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem | 1 kpl. | służący do prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów |
|  | ubranie ochronne, okulary ochronne, rękawice chemoodporne, maski | 1 kpl. | niezbędne do użycia podczas odbioru odpadów niebezpiecznych |
|  | apteczka | 1 szt. | - |
|  | butelka z płynem fizjologicznym do płukania oczu (1000 ml) | 1 szt. | - |
|  | umeblowanie pomieszczeń: biurko z krzesłem, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, stolik z krzesłem | 1 kpl. | - |
| Magazyn odpadów niebezpiecznych | regały stalowe, ocynkowane z wannami wychwytowymi z PE odpornymi na działanie agresywnych substancji chemicznych | 4 szt. | wykorzystywane do czasowego magazynowania żrących i agresywnych substancji chemicznych |
|  | wanna wychwytowa o wysokiej odporności chemicznej z PE | 2 szt. | służąca do bezpośredniego wstawiania pojemników z substancjami niebezpiecznymi |
|  | pojemnik zamykany ( 7 -10 l) | 1 szt. | przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o małych gabarytach |
|  | plastikowe skrzynki wytrzymałe na chemikalia (7-10 l) | 1 szt. | jw. |
|  | sorbent w postaci drobnego granulatu | 10 kg | przeznaczony do usuwania wycieków wewnątrz i na zewnątrz budynków |
|  | regały stalowe, ocynkowane z wannami wychwytowymi stalowymi odpornymi na działanie substancji agresywnych | 2 szt. | do czasowego magazynowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne elementy |
| Magazyn ZSSE | regały stalowe, ocynkowane warsztatowe | 7 szt. | do czasowego magazynowania zużytych urządzeń elektryczny h i elektronicznych |
|  | pojemnik na świetlówki o max długości 1,5 m | 1 szt. | - |
|  | pojemnik z PE na drobne baterie (ok. 120 l) | 1 szt. | - |
|  | pojemnik zamykany ( 7 -10 l) | 2 szt. | wykorzystywany do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych tego samego typu, o małych gabarytach |
|  | pojemnik otwarty (7-10 l) | 1 szt. | jw. |
| Wiata nr 1 | kontener o poj. 7 -10 m3 | 5 szt. | przeznaczony do zbierania: 1) szkła budowlanego, 2) odzieży, tekstylii 3) odpadów ulegających biodegradacji (zielone) 4)papier i tektura 5) odpady metalowe |
|  | Pojemnik typu „iglo” o poj. 1,5 - 2,5 m3 | 2 szt. | na odpady szkła opakowaniowego (na szkło białe i kolorowe). |
| Wiata nr 2 | kontener o poj. 15 - 20 m3 z drzwiami tylnymi skrzydłowymi | 1 szt. | odpady wielkogabarytowe |
|  | kontener o poj. 5 -7 m3 typu „Mulda” | 2 szt. | przeznaczone do zbierania: 1) odpady z remontów ( gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne) 2) gruz betonowy, |
|  | kontener o poj. 7- 10 m3 | 1 szt. | wykorzystywany do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych |
|  | kontener o poj. 7- 10 m3 | 1 szt. | wykorzystywany do zbierania popiołu |
| Cały obiekt | monitoring ochrony obiektu | 1 syst. | Ewentualnie z oszczędności |
| Szkoła -sala | Pomoce dydaktyczne, w tym elektroniczne i informatyczne | 1 kpl. | Do prowadzenie prezentacji i odtwarzania filmów edukacyjnych |

      - Place manewrowe i drogi wewnętrzne

Plac manewrowy wewnętrzny, wraz z drogą wjazdową utwardzony o nawierzchni asfaltowej,  pdbudowa   z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego, wielkość ok. 1230 m2. Przeznaczony dla pojazdów o max obciążeniu na oś -  do 100 Kn.

Droga dojazdowa – od strony drogi powiatowej , nawierzchnia j.w. , powierzchnia ok. 150 m2.

      - Tereny zielone

Wzdłuż ogrodzenia  działki nasadzić  tuje ogrodowe: tuja occidentalis. Sadzonki wysokości 60-65 cm   w odległości ok. 80-100 cm od siebie.

Teren działki poza  powierzchnią placów i zabudowy  wyrównany,  pokryty   humusem  warstwą grubości  minimum 15 cm  i obsiany trawą.

      - Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu PSZOK-u zostanie wykonane jako metalowe systemowe (min. wysokość 2,0 m) uniemożliwiające dostęp zwierzętom i osobom niepowołanym na teren obiektu; na podwalinie betonowej. Przebieg ogrodzenia zgodny z granicą działki ewidencyjnej. Ogrodzenia umiejscowić w granicy działki lub w odległości do 0,5 m. Całkowita długość ogrodzenia - ok. 230 mb. Ogrodzenie należy wyposażyć w bramy przesuwne automatyczne o szerokości 8m.

1.4.1.9 Przepust drogowy

Przepust drogowy   umożliwiający  przeprowadzeniu przez nasyp wód opadowych z przyległych terenów .

Długosć i geometria przepustu  ma umożliwić wjazd i wyjazd  składów  o nacisku na oś   do 100  kN.

Przepust  z rur  betonowych na ławie betonowej. Podbudowa i nawierzchnia – jak dla dróg i placów wewnętrznych. Przyczółki betonowe.

1.5 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO INSTALACJI

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i  odbioru robót polegających na przebudowie i/lub przyłączeniu, w odniesieniu do:

sieci wodociągowej i p.poż.,

sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odciekowej (technologicznej),

sieci teletechnicznych,

sieci elektrycznej, w tym:

oświetlenia zewnętrznego terenu,

oraz dotyczą wykonania i odbioru:

instalacji wodociągowej,

instalacji p.poż.,

instalacji elektrycznej,

instalacji telekomunikacyjnej,

instalacji niskoprądowych,

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane przyłącza dla planowanej inwestycji (z wyłączeniem przyłącza energetycznego) zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawców mediów. W przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowując je do nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego uzbrojenia, należy wykonać, w oparciu 
o obowiązujące przepisy oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci 
i przyłączy, nie będą podlegać dodatkowej wycenie.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjętej technologii, kubatur i rozwiązań technicznych, Wykonawca wystąpi:

o zapewnienia dostawy mediów/odbioru ścieków ( jeżeli nie zostało do dokonane wcześniej przez Inwestora),

o uzgodnienie w zakresie ochrony zieleni,

inne, niezbędne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

    - Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych

      - Sieci i przyłącza wodociągowe

Inwestycja będzie zasilana w wodę wodociągową z istniejących sieci wodociągowych, zlokalizowanych w pobliżu terenu inwestycji. Przewiduje się wykonanie przyłączy z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego PE. Na przyłączach zastosować armaturę odcinającą. Przewody układać na podsypce, zastosować obsypkę.

      - Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne odprowadzane będą siecią przewodów z rur żywicznych zbrojonych włóknem szklanym lub kamionkowych do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

      - Sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne

Warunki techniczne na podłączenie do sieci elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja - Rejon Stalowa Wola stanowią Załącznik Nr 5 do Części informacyjnej niniejszego PFU.

      - Instalacja wodociągowa i ppoż.

Obiekt będzie zasilany w wodę, z istniejącej sieci wodociągowej, w sposób bezpośredni. Przewody wbudynku - z rur PP, a przewody prowadzone pod posadzką budynku - z rur PEX). Poziomy oraz piony zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. Warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Gminny Zakład  Usług Komunalnych stanowią Załącznik Nr 4 do Części informacyjnej niniejszego PFU.

      - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Poziome odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadzone pod posadzką budynków, należy wykonać z rur kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych do kanalizacji zewnętrznej, łączonych na kielich. Pozostałe odcinki przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnątrz obiektów, można wykonać z rur PPHT (polipropylen wysokotemperaturowy) do kanalizacji.

      - Instalacja centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej

Przewiduje się ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników elektrycznych, a wody za pomocą elektrycznych podgrzewaczy wody.

  - OPIS WYMAGAŃ ZAMWAIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

    - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Dokumentacja   Projektowa   i   Szczegółowe   Specyfikacje   Techniczne   stanowią integralną część   Umowy. W   przypadku   rozbieżności   w   ustaleniach   poszczególnych   dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie z Zamawiającym. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inspektora Nadzoru kontraktu, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,;

zgodność z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;

jakość zastosowanych materiałów;

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

ochronę środowiska w czasie wykonania robót;

ochronę przeciwpożarową;

ochronę własności publicznej i prawnej;

bezpieczeństwo i higienę pracy;

ochronę i utrzymanie robót;

stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   w   planie   i   wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez   Wykonawcę   na   własny   koszt.   Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub   wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych powiadomić IK i Zamawiającego, o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

    - Zasady kontroli jakości robót

Do   obowiązków   Wykonawcy   reprezentowanego   przez   kierownika   budowy   należy opracowanie   i   przedstawienie   do   aprobaty   Inspektora   Nadzoru   programu   zapewnienia jakości,   w   którym   przedstawi   on   zamierzony   sposób   wykonywania   robót   zgodnie   z Dokumentacją   Projektową,   ST   oraz   poleceniami   i   ustaleniami   przekazanymi   przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

Część ogólną opisującą:

•Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

•Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

•Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   z   kryteriami technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,    aprobat   technicznych   oraz właściwych przepisów lub certyfikat zgodności; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku   wyrobów,   dla   których   nie   ustanowiono   Polskiej   Normy,   jeżeli   nie   są   objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

    - Odbiory robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych   robót,   które   w   dalszym   procesie   realizacji   ulegną   zakryciu.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu   ocenia   Inspektor   Nadzoru   na   podstawie   dokumentów   zawierających   komplet wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   przeprowadzone   pomiary,   w   konfrontacji   z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

      - Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich   ilości,   jakości   i   wartości.   Całkowite   zakończenie   Robót   oraz   gotowość   do   odbioru ostatecznego   będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   Dziennika   Budowy   z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w   obecności   Inspektora   Nadzoru   i Wykonawcy.   Komisja   odbierająca   Roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   na   podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Przetargową i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty niezbędne do dokonania odbioru a w szczególności:

−Dokumentację   Projektową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   została sporządzona w trakcie realizacji Zamówienia;

- Oświadczenie   Kierownika   Budowy   o   zakończeniu   Robót   i   wykonaniu   ich   zgodnie   z    Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

−Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);

−Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST;

−Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu,

−Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia;

− Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych;

−Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych;

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Po   zakończeniu   wszystkich   robót   przewidzianych   Umową,   Wykonawca   jest   zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami organy/instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania.

Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   zuwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór Końcowy Robót”.

1.6.3.2. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora.   Wykonawca   będzie   utrzymywał   roboty   do   czasu   końcowego   odbioru.   Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.3.3. Sprzęt

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  używania  jedynie   takiego   sprzętu,   który  nie  spowoduje niekorzystnego   wpływu   na   jakość   wykonywanych   robót.   Park   maszynowy   i   sprzęt zastosowany   do   wykonania   powinien   posiadać   wydajność   gwarantującą   terminową realizację i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  oraz  mieć   zapewnioną   obsługę   serwisową.   Będzie   on   zgodny   z   normami   ochrony środowiska   i   przepisami   dotyczącymi   jego   użytkowania.   Wykonawca   ponosi   pełną odpowiedzialność   za   właściwy   dobór,   wydajność   i   ilość   należącego   do   niego   i   jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania używania   maszyn   i   sprzętu,   które   w   jego   opini   mogą   stanowić   niebezpieczeństwo   lub niedogodność dla obsługi, osób trzecich, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg i konstrukcji.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

−utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej,

−podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm  dotyczących   ochrony  środowiska   na  terenie   i   wokół   Terenu   Budowy   oraz  będzie unikać   uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych,   a wynikających   ze  skażenia,   hałasu,   lub  innych   przyczyn   powstałych   w  następstwie   jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

−Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.

−Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

•zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami,   zawiesinami,   substancjami toksycznymi, substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla środowiska wodnego

•ochronę przed hałasem

•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

•możliwością powstania pożarów

•zagrożeniami wybuchowymi i innymi zagrożeniami nadzwyczajnymi, które mogą zdarzyć się w trakcie prowadzenia robót.

− Konieczność   stosowania   sprzętu   budowlanego,   który   będzie   spełniać   wymagania   Uni Europejskiej   i   polskich   przepisów   obowiązujących   w   chwili   podjęcia   budowy   przede wszystkim na uciążliwość związaną z hałasem i emisję zanieczyszczeń do powietrza

− Utylizację nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawą o odpadach.

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. Wykonawca   będzie   podejmował   wszystkie   niezbędne   działania,   aby   stosować   się   do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

Wykonawca   robot   montażowych   musi   znać   aktualne   uregulowania   prawne   w   zakresie ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska) w szczególności w zakresie:

−ochrony powietrza,

−ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych

−gospodarki odpadami

−ochrony przed hałasem

Wykonawca   jest   zobowiązany   podejmować   wszelkie   uzasadnione   kroki   dla   ochrony   i utrzymania stanu środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe).

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca   odpowiada   za   ochronę   instalacji   i   urządzeń   infrastruktury   naziemnej   i podziemnej, takiej jak rurociągi, kable, linie itp. Wykonawca w sposób prawidłowy będzie wykonywał powierzony zakres robót, nie powodujący uszkodzeń zabudowy istniejącej i nie podwyższający dopuszczalnych wielkości normy obciążeń drganiami, hałasem, wibracją itp.

Wykonawca   zapewni   właściwe   oznaczenie   i   zabezpieczenie   przed   uszkodzeniami   tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz   będzie   z   nimi   współpracował   dostarczając   wszelkiej   pomocy   potrzebnej   przy dokonywaniu   napraw.   Wykonawca   ma   obowiązek   powiadomić   Inspektora   Nadzoru   w przypadku   kolizji   z   niezinwentaryzowanym   uzbrojeniem   terenu   lub   obiektami architektonicznymi.

Wykonawca   będzie   odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez   jego   działania uszkodzenia   instalacji   na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych   wykazanych   w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca robót zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności   Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,   aby   personel   nie   wykonywał   pracy   w warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia,   w   niesprzyjających   warunkach atmosferycznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca   odpowiada   także   za   pracowników,   którzy   powinni   być   przeszkoleni   pod względem   BHP   (szkolenie   wstępne   stanowiskowe),   posiadać   aktualne   badania   lekarskie, zaświadczenie   o   szkoleniu   podstawowym   BHP,   bezwzględnie   stosować   środki   ochrony indywidualnej (rękawice, kaski, okulary ochronne, buty z podeszwą antyprzebiciową, szelki asekuracyjne do pracy na wysokościach) a w razie konieczności także zbiorowej.

Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zamówienia winni legitymować się odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi.

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie   instrukcje   stosowania   i   zalecenia   producentów   maszyn,   urządzeń,   sprzętu   i materiałów stosowanych  na budowie  w okresie trwania  Umowy,  dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane.

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   zapewnienia   bezpieczeństwa   pracy   wszystkim pracownikom   podczas   pracy   maszyn   i   urządzeń,   podczas   używania   narzędzi   ręcznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla personelu.

1.6.3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszystkie   przepisy   wydane   przez   władze   centralne   i miejscowe   oraz   inne   przepisy   i   wytyczne,   które   są   w   jakikolwiek   sposób   związane   z Robotami   i   będzie   w   pełni   odpowiedzialny   za   przestrzeganie   tych   praw,   przepisów   i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca przy wykonywaniu prac systemowych zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń producenta oraz prowadzenia robót z zgodnie z wymaganiami prawnymi odnośnie opatentowanych urządzeń lub metod.

1.6.3.8. Wymagane gwarancje

Wykonawca   udzieli   Zamawiającemu,   gwarancji   jakości   na   wykonane   w   ramach   realizacji przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład:

−projekty,

−obiekty,

−maszyny i urządzenia,

−roboty ziemne,

−wszelkie inne wykonane roboty.

Brak   szczegółowych   zapisów   poszczególnych   elementów   nie   zwalnia   Wykonawcy   od należytego wykonania robót i użycia dobrych jakościowo materiałów. Wszelkie wątpliwości należy   wyjaśnić   przed   rozstrzygnięciem   przetargu.   Jeżeli   ustalenie   ceny   zależne   jest   od uszczegółowienia niektórych kwestii – należy zwrócić się do zamawiającego z propozycją przedstawioną na szkicu celem rozstrzygnięcia.

  - ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Wymaga się, aby nie później niż na 1 miesiąc przed oddaniem inwestycji Wykonawca przekazał  Zamawiającemu   instrukcję eksploatacji sporządzoną w języku polskim.

Instrukcja funkcjonowania obiektu ma określać limity ilosci i rodzajów odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania w PSZOK- u w oparciu o Uchwały Gminy i inne obowiązujące akty prawne.

Instrukcję eksploatacji Wykonawca ma dostarczyć w formie wydruku, oprawione, w formacie A4. Ponadto Wykonawca, poza formą papierową, ma dostarczyć wersję elektroniczną (zapis na nośniku CD i/lub DVD) wszystkich elementów dokumentacji z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

rysunki - format pdf, dwg oraz  dxf ;

tekst - format doc/docx oraz pdf ;

arkusze kalkulacyjne - format xls/xlsx (arkusze kalkulacyjne mają posiadać aktywne formuły).

  - ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią 
i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

  - PRAWO DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY

Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy, przekaże Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po przejęciu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren i znajdujące się na nim maszyny, urządzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy Zamawiający 
i Inżynier Kontraktu mają prawo do wstępu na plac budowy o każdej porze.

  - BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

Zaplecze budowlane ma spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Zaplecze ma być zlokalizowane na Terenie Budowy. Koszt zaplecza należy uwzględnić w cenie Oferty. Wykonawca ma zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz zapewnić odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety mają być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Koszty z tym związane Wykonawca będzie regulował z właścicielami sieci.

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Budowy.

  - TYCZENIE I SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY

Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne mają być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji.

Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obsługę geodezyjną Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich poziomów podanych na rysunkach 
i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże Zamawiający. Wykonawca ma ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych.

  - OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIA I CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i inne jeżeli będą wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzątaczki, dozorców i/lub pracowników ochrony i inny personel, jeżeli będzie wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i ma być włączony w cenę.

Teren Budowy należy utrzymywać w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami 
w czasie trwania Zamówienia. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko będzie ponosił Wykonawca.

  - ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca ma skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót.

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. Wykonawca ma wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji 
z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót Stałych, tam gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania konfliktów Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują 
z elementami Robót Stałych, przemieszczenie ich trasy ma zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia mają być wprowadzone przez Wykonawcę, natomiast zmiany tras pozostałych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Zamawiający będzie koordynował wyżej wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy ma pokryć Wykonawca. Wymaga się, aby Wykonawca przedsięwziął stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona ma być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji doprowadzających podłączenia mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone 
w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór 
w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów wysokiego napięcia, w związku z czym 
w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca ma podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w porozumieniu z Zamawiającym oraz Zakładem Energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji mają być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi.

  - BIURO WYKONAWCY

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie przyszłej inwestycji.

  - MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów Kraju, 
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość dla Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływ na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

  - TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i z Zamawiającym, a także zadba 
i zdemontuje po zakończeniu Robót tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wykonawca ma stosować się do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zm.).

  - SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DOKUMENTACJA ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o stanie realizacji zamówienia poprzez raporty bieżące w miarę postępu prac i miesięczne. W uzasadnionych przypadkach również na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma przedstawić raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały mają być opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej.

Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robót (np. Prośba o informację, Karta zmian).

Forma i treść wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Zamawiającego i przedstawiona do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze dokumentacji robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Inwestycja pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bojanów w miejscowości Stany”, na działkach nr 3518/1 i 3519/1, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie. Wykonawca zaprojektuje i wykona zamierzenie budowlane zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania/Decyzją lokalizacji celu publicznego.

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający, przed złożeniem wniosku, o pozwolenie na budowę, przekaże Wykonawcy: Oświadczenie 
o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dot. omawianej inwestycji.

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 80 poz. 717 z późn. zm),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., Nr 30 poz. 163 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 z poz. 578 z poźn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 
z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 
z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714),

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 
z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 112 poz. 1206),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 
z późn. zm.),

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 
z późn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.),

Rozporządzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 964),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 177 poz. 1729),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.),

Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r., Nr 104 poz.868),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., Nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).

PN-EN-ISO 6946*	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-ISO 9836*	Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029*	Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-82/N-01616			Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-70/B-01025	Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01030*			Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.

PN-ISO 2594*			Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN-ISO 7519*	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 7518*	Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie rozbiórki i przebudowy.

PN-86/B-02480*		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452*		Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481*		Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050*			Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-EN-298-1*	Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716*		Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111*	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanki.

PN-B-11113*			Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1*			Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

PN-S-02205*			Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248*			Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12*		Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-64/8931-02*	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

PN-ISO-9862*  	Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań.

ZUAT-15/IV.4*			Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036*			Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne.

PN-81/B-10725*		Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067*		Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015*		Rury poliuretanowe. Metody badań.

BN-62/6738-03*		Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-74/6366-03*		Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04*		Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06*		Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03*	Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729*		Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72*		Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08*		Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-64/H-74086*		Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00*		Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania.

PN-80/B-06751*		Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.

BN-83/8971-06/00*		Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe.

PN-79/H-74244*		Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220*		Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.

PN-68/H-74302*		Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych.

PN-ISO 7005-1*			Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

PN-92/M-74001*		Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-85/M-74242*	Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję 
i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 zmiana 2)

PN-ISO 1127*	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

PN-ISO 1127*	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

PN-ISO 4200*	Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości.

PN-ISO 5252*			Rury stalowe. System tolerancji.

PN-ISO 3545-1*	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-ISO 3545-3*	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-84/H-74220*		Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.

PN-68/H-74302*		Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych.

PN-ISO 7005-1*			Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

PN-92/M-74001*		Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-85/M-74242*	Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję 
i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 zmiana 2)

PN-ISO 1127*	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

PN-ISO 1127*	Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości.

PN-ISO 4200*	Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości.

PN-ISO 5252*			Rury stalowe. System tolerancji.

PN-ISO 3545-1*	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-ISO 3545-3*	Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

PN-ISO5210*			Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury.

PN-M-74203*			Armatura przemysłowa. Kółka ręczne.

PN-85/M-74006* 		Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe na ciśnienie do 40MPa.

PN-86/H-74374.01*		Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

PN-88/C-89206* 		Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN1452-4*			Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-73763*		Napędy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne.

PN-8-02421:2000*		Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów i armatury.

PN-81/B-10700.00*	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-78/M-75114*	Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117*		Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa.

PN-78/M-75147*		Armatura. Mieszacze.

PN-67/M-75235*		Armatura. Kurki przelotowe.

PN-69/M-75237*		Armatura. Kurki wypływowe.

PN-75/M-75208*		Armatura. Zawory wypływowe ze złączką do węża.

PN-88/M-54901.00*		Elementy złączne wodomierzy. Wymagania i badania.

PN-91/M-77561*		Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 33:200*			Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płucznym.

PN-77/B-75700.02*		Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

PN-77/M-75005*		Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe.

PN-70/M-75012* 		Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.

PN-90/M-75003* 	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania.

PN-92/M-75016* 		Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-86/H-74364.01* 		Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

PN-EN/1886:2001* 		Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-EN1506:2001* 	Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym.

PN-B-76001* 			Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-75/E-05100-1*		Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125*       		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-74/E-06401*   	Elektroenergetyczne linie  kablowe.  Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.

PN-76/E-90301*   	Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-IEC 61024-1*          		Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-91/E-05009/01*      	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02*      		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03*      	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41*      	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/43*      	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-92/E-05009/54*     	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085*		Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-80/C-89205*		Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03*		Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04*		Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-73/3725-16*		Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

BN-74/3233-17*		Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

PN-86/E- 08120*         	Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa.

PN-85/M-42057*         	Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania.

PN-63/B-06251*  		Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850*        		Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

PN-B-19701*			Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-89/B-30016*         		Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2*   	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.

PN-86/B-06712*        		Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281*        		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-91/B-01813*	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/H-93215*		Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06*		Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/B-32250*         		Woda.

PN-80/M-47340.20*   		Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-62/B-10144*		Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 206-1*            		Beton, Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 12350*           		Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390*          		Badania betonu.

PN-EN 12504*          		Badania betonu w konstrukcjach.

PN-EN 12636*			Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-B-03002*			Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790*		Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-90/B-14501*         		Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-12050*     		Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-EN 934-2*	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.

PN-79/B-06711*         		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10024*	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 
z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250*      		Beton zwykły.

PN-B-12061*			Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.

PN-68/B-10020*         		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121*	Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020*		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-97/B-12011*		Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-97/B-12006*		Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.

PN-97/B-12002*		Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki.

PN-78/B-12032*         		Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.

PN-97/B-79405*         		Płyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144*		Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145*	Posadzki z płytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122*		Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121*	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87*			Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Klasyfikacja i właściwości.

PN-97/B-12058*         		Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne.

PN-65/B-10101*		Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.   Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156*	Posadzki chemoodporne z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260*		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-20130*         		Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E).

PN-97/B-10106*		Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-62/B-10144*		Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/M-4790*          		Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-61/B-10245*	Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122*		Roboty okładzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501*         		Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-12050*     		Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-EN 934-2*	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.

PN-79/B-06711*		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813*	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-69/B-10260*		Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.

PN-B-24620*			Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618*	Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny szklonej i welonu szklanego.

PN-B-10106*			Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-30042*			Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-06250*         		Beton zwykły.

PN-B-12061*    			Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.

PN-68/B-10020*        		Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100*        		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280*        	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-10121*        	Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-06251*        		Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.

PN-74/B-06262*        		Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.

PN-B-19701*    			Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-EN 934-2*   	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.

PN-86/B-06712*        		Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281*        		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

PN-88/B-06250*		Beton zwykły.

PN-91/B-01813*        	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-89/B-32250*        	 	Woda.

PN-80/M-47340.20*   		Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-06200*    	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 12636*  			Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-B-03002*    			Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790*          		Rusztowania stojące metalowe robocze.

PN-93/S-10030*        		Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-93/S-10080*        		Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-EN 408*      	Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.

PN-81/B-03150,00÷0,3* 	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statystyczne i projektowe.

PN-EN 338*      			Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-90/B-14501*        		Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 934-2*   	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.

PN-91/B-01813*        	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-63/B-06201*    	Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215*    			Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami, projektowanie i wykonanie.

PN-84/B-03230*        	Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-71/H-97053*        		Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-88/B-10085*        	Okna i drzwi z drewna i materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085*        		Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN25817* PN-ISO5817* 	Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-H-97051* (PN-70/H-97051*) Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-ISO 5261*            		Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-ISO 10005*          		Zarządzanie jakością. Wytyczne planów jakości.

PN-B-11110*       	Surowce  skalne,  lite  do  produkcji  kruszyw  łamanych  stosowane 
w budownictwie drogowym.

PN-S-96014*       	Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023*          		Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

PN-S-02204*       		Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

PN-88/B-06250*          		Beton zwykły.

PN-86/B-06712*          		Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250*          		Woda.

PN-B-19701*       		Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480*          		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452*          		Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716*          		Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481*          		Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

ZUAT-15/IV.4*           		Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych – ITB, 1997r.

PN-74/S-96017*          	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych.

PN-68/S-96031*          		Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe.

PN-60/B-11104*          		Materiały kamienne. Brukowiec.

PN-60/B-11100*          		Materiały kamienne. Kostka drogowa.

PN-88/B-06250*          		Dodatki do betonów.

BN-80/6775-03*          	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników.

PN-66/6775-01*           		Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe, drogowe.

PN-B-11111*       	Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Żwir 
i mieszanka.

PN-B-11112*       		Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113*       		Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek.

PN-S-96012*       	Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-96011*       		Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.

PN-S-06102*       		Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96013*       		Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205*       		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96035*			Drogi samochodowe. Popioły lotne.

PN-S-02201:*       		Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział, nazwy, określenia.

PN-S-04001* 	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych.

PN-S-96033*			Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.

PN-S-96034*       		Powierzchniowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej.

PN-75/S-96015*          		Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-S-96025*       		Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

EN 12271-10*             	Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Część 10: Jakość – Kontrola produkcji.

EN 13242*          	Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym stosowanym w budownictwie drogowym ogólnym.

EN 13043*	Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
i lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdów.

EN 12620*          		Kruszywa do betonu.

PN-EN 1338*       		Betonowa kostka brukowa.

EN 12697-1*        	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zawartość rozpuszczalnej części asfaltu.

EN 12698-2*        	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej.

EN 12697-5*        		Metody oznaczania gęstości maksymalnej.

EN 12697-7*        	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar   gęstości   strukturalnej   próbek    z   mieszanek    mineralno-asfaltowych przy pomocy promieni gamma.

EN 12697-8:*        	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni.

EN 12697-9*        	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie gęstości porównawczej. Prasa żyratorowa.

EN 12697-10*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zagęszczalność.

EN 12697-11*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem.

EN 12697-13*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar temperatury.

EN 12697-14*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Zawartość wody.

EN 12697-15*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie podatności na segregację.

EN 12697-27*      	Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco. Pobieranie próbek.

EN 12697-29*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.

EN 12697-32*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Przygotowanie próbek, zagęszczanie wibracyjne.

EN 12697-36*      	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Oznaczenie grubości warstwy.

EN 12697-19*             	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Wodoprzepuszczalność próbki.

EN 12697-24*             	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Odporność na zmęczenie.

EN 12697-26*             	Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek na gorąco. Sztywność.

EN 13108-1*               		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy.

EN 13108-2*              	 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw.

EN 13108-3*              		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Bardzo miękki beton asfaltowy.

EN 13108-4*               		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka HRA.

EN 13108-5*               		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka SMA.

EN 13108-6*               		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Asfalt lany.

EN 13108-7*               		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Beton asfaltowy porowaty.

EN 13108-8*               	Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Mieszanka mineralno-asfaltowa odzyskana.

EN 13108-20*             	Mieszanki mineralno-asfaltowe – Ocena zgodności – Zgodność z wymaganiami – Badanie typu.

EN 13108-21*             		Mieszanki mineralno-asfaltowe – Jakość – Produkcyjna kontrola jakości.

PN-ISO 14240*			Jakość gleby. Oznaczenia ilości biomasy mikroorganizmów w glebie.

PN-2-1900-1*			Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501*		Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.

PN-76/G-98016*		Torf ogrodniczy.

PN-R-04033*			Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022*		Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023*		Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

PN-R-67032*			Sadzonki roślin ozdobnych.

*lub równoważne

oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Załączniki:

- Koncepcja planowanego do budowy PSZOK-u.

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

- Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Warunki techniczne zasilania w wodę sanitarną i przemysłową oraz podłączenia do sieci kanalizacyjnej; zapewnienie dostawy wody na czas budowy, wydane przez GZUK.

- Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do PSZOK-u.

- Podział działek 3518/1, 3519/1.